## Slide 1: KOULUTUSPÄIVÄT KOKKOLASSA 5.-6.11.2024 Krematorion suunnitteluhaasteet
DI Ville Varjo
6.11.2024

## Slide 2: Tausta
Dipl. Ins. Ville Varjo, oma yritys vuodesta 1997
Toimialana rakennuttaminen ja valvonta
Krematorioiden rakennuttamishankkeita mm. Tampere, Kokkola, Kuopio, Pori ja Rauma sekä asiantuntijatehtäviä Hämeenlinnan, Oulun ja Jyväskylän hankkeissa
Lisäksi rakennuttajatehtäviä Pirkanmaan tulevassa alueellisen krematorion hankkeessa
Muuta seurakunnallista kokemusta mm. noin 15 kirkon korjauksesta, seurakuntatilojen sisäilmakorjauksista ja leirikeskusten korjauksista

## Slide 3: Krematorio ja luvitus
Suodatinlaitteet ovat nykyään käytännössä pakollisia
Vaatii ympäristöluvan
Paikkakuntakohtaisia eroja käsittelyajoissa ja painopisteissä
Perustamislupa AVIsta
Rakennuslupa

## Slide 4: Kokonaisuus
Kahden linjaston rakennuksen laajuus noin 1000 m2
Laajuudessa mukana vainajakylmiöpaikkoja noin 100 vainajalle
Kahden linjaston kapasiteetti noin 4000 tuhkausta / v
Useammalla työvuorolla päästään suurempiin lukemiin
Vanhaan rakennukseen tai sen laajennukseen on tehty suodatinlaitteella olevia krematorioita mm. Kokkolassa ja Raumalla

## Slide 5: Kustannukset
Rakennus 3 – 5 miljoonaa euroa
Laitteistot noin 1 miljoonaa euroa / linjasto
Vainajakylmiöt noin 3000 euroa / vainajapaikka
Nostinkoneisto, tuhkankäsittely, muu kalustus
Mahdolliset kaavoituskulut
Henkilöstö-, polttoaine- ja huoltokulut noin 0,5 – 1,0 miljoonaa euroa/vuosi kahden uunin laitokselle

## Slide 6: Suunnittelun ohjaus
Suunnittelutason viritys; teollisuustila vai sakraalitila
Talotekniikan perusratkaisut; kiinteistön talotekniikan ja laitteiden tekniikan rajapinnat
Sisäänviennin ratkaisut ja kuljetusreitit
Varavoiman tarve ja järjestely, esim. superkondensaattorit + varavoimadiesel
Polttoaineen valinta; maakaasu, biokaasu, nestekaasu, öljy tai biodiesel
Lämmöntalteenoton järjestelyt
Uudet tekniikat kuten sähköuuni ovat tulossa

## Slide 7: Alueelliset krematoriot
Seurakuntien omistama jaettavaa voittoa tuottamaton krematorioyhtiö on mahdollinen
Vaatii perustamisluvan ja ympäristöluvan
Osakassopimus ja yhtiöjärjestys kuten muissakin yhtiöissä
Maksuosuudet osakaskuntien väkiluvun mukaan
Aloitteen tekijä laadituttaa osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen sekä selvittää mahdollisten osakasseurakuntien osallistumishalukkuuden
Tunnuslukutasolla kahden uunin laitos on itsensä kannattava noin 4000 vuotuisen tuhkauksen ja noin 300 euron tuhkausmaksun tasolla
Krematorioyhtiön tulisi tuottaa hiukan voittoa, joka jätetään yhtiöön ja käytetään investointiluontoisiin korjauksiin

## Slide 8: Huomioita
Krematoriolaitteet vaativat säännöllistä huoltoa
Huollon vasteajat ja saatavuus saattavat olla kriittisiä tekijöitä
Olisi eduksi, jos henkilöstö hallitsisi varsinkin suodatinlaitteiden tekniikan mahdollisimman hyvin
Pääosa ongelmista on melko yksinkertaisia ja merkittävä osa komponenteista on tavanomaisia teollisuuskomponentteja
Rakentamisen ohjaus ja työkulttuurin erot
Selkeä projektin vetovastuu rakentamisen aikana vaadittava toimittajalta

## Slide 9: Polttoaineista
Polttoöljy / biodiesel
Nestekaasujärjestelmät
Maakaasu
Biokaasu
Sähkö

## Slide 10: Energiatalous
Lämmön talteenotto ja sen hyödyntäminen
Lämmön myynti edelleen

## Slide 11: Kiitos!